проект

РЕШЕНИЕ

V Межрегиональной конференции с международным участием

«Инновации в дорожном строительстве: эффективность и качество.

Уральский федеральный округ»

20.04.2011

г. Екатеринбург

В условиях реализации инновационных проектов и программ экономического развития Уральского региона участники V Межрегиональной научно-технической конференции «Инновации в дорожном строительстве: эффективность и качество. Уральский федеральный округ» приняли решение:

1. Одобрить инновационную региональную политику развития дорожного хозяйства, направленную на совершенствование транспортной инфраструктуры УрФО, на   укрепление межрегиональных связей в рамках «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года», совершенствование качества бетонных работ при строительстве искусственных сооружений и цементно-бетонных покрытий, неуклонное повышение качества производимых дорожных работ, внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий, улучшенных дорожно-строительных материалов, конструкций и новой техники.

2.	Рекомендовать:

2.1. Государственным органам управления дорожным хозяйством, подрядным проектным и дорожно-строительным организациям, производителям новой дорожной техники и строительных материалов:

2.1.1.	Расширить в Уральском федеральном округе опытно-экспериментальное применение в проектах и при производстве дорожных работ эффективных инновационных технологий, способствующих повышению качества автомобильных дорог, надежности и долговечности искусственных сооружений.

2.1.2. Обеспечить включение в задания на разработку проектной документации и последующее использование при проведении работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог инновационных технологий, современной дорожной техники и оборудования, новых материалов, конструкций и устройств, эффективных методов организации дорожных работ, контроля качества и оценки соответствия, включая представленные в докладах конференции:

–	высококачественный фракционированный щебень «кубовидной» формы, строительные смеси, производимые по новым стандартам организаций, превышающим требования ГОСТ,

–	модификаторы асфальтобетона и стабилизирующие добавки для производства щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей для устройства верхних слоев дорожных покрытий;

– 	полимерно-битумное вяжущее и асфальтобетонные смеси на его основе на автомагистралях, автодорогах I, II категорий с наиболее интенсивным движением и на мостовых сооружениях;

– 	современные геосинтетические материалы для проектирования и строительства участков автомобильных дорог в сложных природно-климатических условиях, для повышения устойчивости земляного полотна,  основания дорожных одежд, армирования покрытий, укрепления откосов.

2.1.3. Продолжить работы по внедрению ремонтных и строительных технологий с применением катионных битумных эмульсий, выполняемых специальной дорожной техникой методом смешения на дороге – ямочный ремонт, регенерация, ресайклинг оснований и покрытий, устройство слоев износа из эмульсионно-минеральных смесей, стабилизация нижележащих слоев и другие эффективные «холодные» технологии;

2.1.4. Внедрять технологии ремонта при отрицательных температурах специальными холодными  пакетируемыми асфальтобетонными смесями.	Внедрять технологии ремонта асфальтобетонных покрытий с использованием пакетируемых асфальтобетонов и холодных асфальтобетонных смесей.

2.1.5. Внедрять опыт использования фасованного битума во избежание потерь качества при транспортировке и хранении.

2.1.6. Продолжить разработку региональных стандартов организаций (СТО) и обновление сметных норм и расценок по внедрению прогрессивных технологий, техники и материалов.

2.1.7. Расширить с целью снижения стоимости строительства и ремонта автодорог применение недорогих местных материалов (шлакового щебня и песка, щебеночно-песчаных смесей) и отходов промышленного производства в основании дорожных одежд и на автодорогах федеральной и территориальной сети в Уральском федеральном округе.

2.1.8. Одобрить практику применения типовых конструкций гофрированных металлических труб и арок в мостовых сооружениях, направленную на снижение стоимости искусственных сооружений.

2.1.9. Расширить практику применении габионных удерживающих конструкций взамен  железобетонных.

2.1.10. Внедрить применение композиционных материалов в мостовых сооружениях.

2.2. Уральскому филиалу ФГУ «Росдортехнология» оказывать содействие органам управления дорожным хозяйством и подрядным организациям в использовании эффективных технологий и материалов при строительстве, ремонте и содержании федеральной автодорожной сети на территории УрФО, способствовать внедрению статистических методов контроля и оценки прочности бетона по ГОСТ Р 53231-2008. «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности», при согласовании применения инновационных технических решений.

2.3. Федеральным и территориальным органам управления дорожным хозяйством:

2.3.1. Включать в задания на проектирование автомобильных дорог разделы НИОКР, опытного внедрения новой техники, с целью ускорения внедрения инноваций в практику дорожного строительства.

2.3.2. Направить в Министерство транспорта РФ перечень актуальных тем  НИОКР  на 2011-2014 годы для разработки общеотраслевых нормативных и методических документов по внедрению новой техники, технологий и материалов в дорожном хозяйстве за счет федеральных средств. Поручить обобщить предложения по тематике актуальных НИОКР Уральскому филиалу «УралГИПРОДОРНИИ», направить предложения в РОСАВТОДОР до 10.06.2011.

2.3.3. Направить по установленной форме в РОСАВТОДОР на утверждение:

- технические материалы по апробированным и внедренным на территории УрФО новым технологиям, технике и строительным материалам для издания сборника информационных материалов по новой технике и технологиям, рекомендованным к применению РОСАВТОДОР (отв. – ФГУ «Уралуправтодор»). Предложения для включения в сборник РОСАВТОДОР представить в ФГУ «Уралуправтодор» до 1.06.2011;

-  методические  рекомендации по проведению контроля и оценки прочности бетона статистическими методами в дополнении к ГОСТ Р 53231-2008. «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» для  практического применения в организациях и предприятиях для совершенствования производственных и технологических процессов с учетом накопленного производственного опыта.

2.3.4. Разрабатывать региональные нормативно-технические документы по внедрению прогрессивных технологий и материалов в проектах и при проведении дорожно-строительных работ (исполнители – ООО «УК «Автострада Менеджмент», Уральский филиал ФГУП «РОСДОРНИИ», «Уралэкономцентр», Уральский филиал «УралГИПРОДОРНИИ»).

2.3.5.	Осуществлять мониторинг опытных участков автодорог, построенных и отремонтированных с использованием новых технологий.

2.3.6.	Проводить авторский технический и технологический контроль за строительством, ремонтом и содержанием автодорог по внедряемым прогрессивным технологиям, технике и материалам.

2.4 Специализированным учебным организациям:

2.4.1. Внести коррективы в программы подготовки и переподготовки кадров для дорожной отрасли с учетом современных требований по внедрению инновационных разработок, научно-технических достижений и новых методов определения качества материалов и контроля дорожных работ. Учебным заведениям, ведущим подготовку специалистов для дорожно-строительной отрасли, пересмотреть квалификационные требования к инженерно-техническим специалистам дорожной отрасли (по разным группам технических и экономических специальностей), с учетом освоения инновационных технологий, используемых в отрасли.

2.4.2. Органам управления дорожным хозяйством шире использовать потенциал высших учебных заведений, дорожно-строительных колледжей и региональных центров в осуществлении инновационной политики при профессиональной переподготовке инженеров-проектировщиков, сметчиков, дорожников и мостовиков.

3. Учитывая важность и актуальность конференции, подготовить и направить губернатору Свердловской области А.С.Мишарину  предложение о создании рабочей группы по проведению VI Международной научно-практической конференции «Инновации в дорожном строительстве: эффективность и качество»  и о включении  конференции в программу мероприятий Правительства Свердловской области на  апрель 2012 года.

Подготовить отчетные материалы об эффективности проведения данной конференции, обобщив статистические и технико-экономические показатели результативности ее работы (отв. – оргкомитет конференции).

4. Направить в федеральные и территориальные органы управления УрФО решение конференции для руководства в работе и доведения до сведения подрядных организаций.